## Slide 1
Раздел 2. Технические измерения
«… наука начинается … с тех пор, как начинают измерять; точная наука немыслима без меры…». «В природе мера и вес суть главные орудия познания…»
Дмитрий Иванович Менделеев

## Slide 2: ТЕМА 2.2 СИСТЕМА ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

## Slide 3
В физике общие правила конструирования систем единиц были сформулированы К. Гауссом в 1832 г. Они сводились к следующему:
  утверждается ряд основных (независимых друг от друга) физических величин (единицы длины, массы и времени);
  устанавливаются единицы основных физических величин;
  устанавливаются единицы производных физических величин
Система единиц ФВ – совокупность основных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин и образованная в соответствии с принятыми принципами.
Эти принципы заключаются в следующем: когда одни физические величины являются независимыми (основными ФВ), а другие являются их функциями (производными ФВ).
Основные ФВ – это часть физических величин (и соответственно их единиц), которые определяются независимо от других.
Производные ФВ – это остальные физические величины, которые определяются с использованием физических законов и зависимостей через основные физические величины.
Пример:
скорость находят из уравнения физики V = L / t , м/с;
единицы ускорения: a = V / t , м/с²;
единицы силы: F = m · a , кг·м /с² .
Тема 2.2 СИСТЕМА ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

## Slide 4
Обосновано, но в общем произвольным образом выбираются несколько ФВ, называемых основными. Остальные величины, называемые производными, выражаются через них на основе известных уравнений связи между ними.
Совокупность основных и производных единиц ФВ, образованная в соответствии с принятыми принципами, называется системой единиц ФВ.
Единица основной ФВ в данной системе является основной единицей системы.
Действующая в настоящее время «Международная система единиц» ( СИ (SI) «система интернациональная») была принята ХI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г.
Система СИ состоит из:
  7 основных единиц;
  2 дополнительных единиц;
  ряда производных единиц.
Системы физических величин и единиц. Система СИ

## Slide 5: Принципы построения Международной системы единиц (СИ)

## Slide 6
СИ (SI, фр. Le Système International d'Unités),
(Система Интернациональная) -
международная система единиц, современный вариант метрической системы.
Она является логическим развитием предшествовавших ей систем единиц
СГС, КГСС и др.

## Slide 7
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ СИ (SI)
В 1960 г. на XI Генеральной конференции по мерам и весам Международной организацией мер и весов (МОМВ) была принята Международная система единиц СИ (SI – The International System of Units)
Достоинства системы SI:
универсальность – охват всех областей науки и техники;
унификация единиц для всех областей и видов измерений (механических, тепловых, электрических, магнитных и т. д.); для каждой физической величины устанавливается одна единица и система образования кратных и дольных единиц от нее с помощью множителей;
когерентность единиц – все производные единицы SI получаются из уравнений связи между величинами, в которых коэффициенты равны единице;
возможность воспроизведения единиц с высокой точностью в соответствии с их определениями;
упрощение записи уравнений и формул в различных областях науки и техники: в физике, химии, а также в технических расчетах в связи с отсутствием переводных коэффициентов;
уменьшение числа допускаемых единиц;
единая система образования кратных и дольных единиц, имеющих собственные наименования.

## Slide 9
На территории РФ система единиц СИ действует с 1 января 1982 г. в соответствии с ГОСТ 8.417–81 «ГСИ. Единицы физических величин».
В 2002 году принята новая версия стандарта:
ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы физических величин».
Стандарт устанавливает единицы физических величин, наименования, обозначения, определения и правила применения этих единиц.
Стандарт не устанавливает единицы величин, оцениваемых по условным шкалам, единицы количества продукции, а также обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков (ГОСТ 8.430).
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ СИ (SI)

## Slide 10
Производные единицы бывают когерентными и некогерентными.
Когерентная единица ФВ – производная единица физической величины, числовой коэффициент связанная с другими единицами системы уравнением, в котором принят равным единице.
Например, когерентной производной единицей силы (F) в системе, где основными единицами являются единицы массы – килограмм (кг), длины – метр (м) и времени – секунда (с), будет кг·м/с², эта производная единица хорошо известна, как ньютон (1 Н = 1 кг·м/с²).
Системная единица ФВ – единица физической величины, входящая в принятую систему единиц.
Например, 1 м, 1 с, 1 Н и т.д. это системные единицы, входящие в систему СИ.
Внесистемная единица ФВ – единица физической величины, не входящая ни в одну из принятых систем единиц.
Например, единица длины дюйм, единица энергии квт-час.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ СИ (SI)

## Slide 11: Система СИ
Единицы ФВ
системные
основные
производные
кратные
дольные
внесистемные
допускаемые наравне с
единицами СИ
допускаемые к
применению в
специальных областях
временно допускаемые
к применению наравне
с единицами СИ
изъятые из
употребления

## Slide 13: Основные и дополнительные единицы ФВ системы СИ
№ п/п | Физическая величина |  |  | Единицы измерения ФВ |  | 
 | наименование | размерность | рекомендуемое обозначение | наименование | обозначение | 
 |  |  |  |  | русское | междуна-родное
ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  | 
1 | Длина | L | l | Метр | М | M
2 | Масса | M | m | Килограмм | Кг | Kg
3 | Время | T | t | Секунда | С | S
4 | Сила электрического тока | I | I | Ампер | А | A
5 | Термодинамическая температура | Θ | T | Кельвин | К | K
6 | Количество вещества | N | n, ν | Моль | Моль | Mol
7 | Сила света | J | J | Кандела | Кд | Kd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  | 
8 | Плоский угол | - | - | Радиан | Рад | Rad
9 | Телесный угол | - | - | стерадиан | ср | sr

## Slide 14
Международная система единиц (SI)
Основные величины и основные единицы физических величин
Производные величины и производные единицы

## Slide 15: В Международную систему единиц входят:
1. ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ:
(определения, соответствующие решениям Генеральной конференции по мерам и весам)
1) Метр (L, м) равен длине пути, проходимого светом в вакууме за 1 / 299 792 458 долю секунды.
2) Килограмм (M, кг) равен массе международного прототипа килограмма.
3) Секунда (t, с) равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия - 133.
4) Ампер (I, А) равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум прямолинейным параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызывает на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2×10-7 Н.
5) Кельвин (Q, К) равен 1 / 273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды.
6) Кандела (J, кд) равна силе света в заданном направлении от источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540×1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1 / 683 Вт/ср.
7) Моль (N, моль) равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ:
1) Радиан (рад) единица измерения плоского угла (это угол между двумя радиусами окружности, дуга между которыми по длине равна радиусу. В градусном исчислении радиан равен 57° 17 44,8 ).
2) Стерадиан (ср) единица измерения телесного угла (это телесный угол, вершина которого расположена в центре сферы и который вырезает на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, по длине равной радиусу сферы).
Угловые единицы не могут быть введены в число основных, так как это вызвало бы затруднение в трактовке размерностей величин, связанных с вращением (дуги окружности, площади круга, работы пары сил и т.д.).
Вместе с тем они не являются и производными единицами, так как не зависят от выбора основных единиц.
Например, при любых единицах длины размеры радиана и стерадиана остаются неизменными, аналогичная ситуация имеет место и для других единиц физических величин.
3. ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ

## Slide 16
Международная система единиц (SI)
В СИ в качестве основных приняты семь единиц:
  в механике – единицы длины (метр), массы (килограмм), времени (секунда);
  в электричестве – единица силы электрического тока (ампер);
  в теплоте – единица термодинамической температуры (Кельвин);
  в оптике – единица силы света (кандела);
  в молекулярной физике, термодинамике и химии – единица количества вещества (моль).
Основные физические величины отображают наиболее естественные для современного человека свойства окружающего мира.
Размеры единиц физических величин выбраны такими, чтобы они комфортно воспринимались органами чувств человека.

## Slide 17
Производные единицы
Производные единицы могут быть выражены через основные с помощью математических операций: умножения и деления. Некоторым из производных единиц, для удобства, присвоены собственные названия, такие единицы тоже можно использовать в математических выражениях для образования других производных единиц.
Примеры:
Единица силы – 1Н (Ньютон) = m  а = 1 кг 1 м/с2 = 1 кг  м / с2
Единица работы – А (Ампер) = 1 = 1 Дж (Джоуль)
Единица мощности – 1 Дж / 1 с = кгм2/ с3 = 1 Вт (Ватт)
Единица давления – Ра (Паскаль) = 1 Н/ 1м2 = кгм/с2м = 1 Па (Паскаль)

## Slide 18: Производные единицы, используемые в практике электрических измерений
Наименование величины | Единица измерения | Обозначение размерности | Сокращенное обозначение единицы | 
Плотность электрического тока | ампер на квадратный метр | L-2 I | А/м2 | A/m2
Количество электричества, электрический заряд | кулон | T I | Кл | C
Электрическое напряжение, электродвижущая сила | вольт | LM TI | В | V
Напряженность электрического поля | вольт на метр | L M TI | В/м | V/m
Электрическая емкость | фарад | LMTI | Ф | F
Абсолютная диэлектрич. проницаемость | фарад на метр | LMTI | Ф/м | F/m
Электрич. сопротивление | ом | LM TI | Ом | W
Удельное электрическое сопротивление | ом на метр | LM TI | Ом ×м | W×m
Электрич. проводимость | сименс | LMTI | См | S
Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | LM TI | Гн | H
Электромагнитная энергия | джоуль | L M T | Дж | J
Активная мощность электрической цепи | ватт | LM T | Вт | W
Реактивная мощность электрической цепи | вар | LM T | вар | var
Полная мощность электрической цепи | вольт-ампер | LM T | В А | V A
Частота | герц | T | Гц | Hz
Напряженность магнитного поля | ампер на метр | LI | А/м | А/м

## Slide 19
ВЕЛИЧИНА |  | ЕДИНИЦА |  | 
Наименование | Размерность | наименование | обозначение | Выражение через единицы СИ
Частота | T-1 | Герц | Гц | s-1
Сила, вес | LMT-2 | Ньютон | Н | mkgs-2
Давление, механическое напряжение | L-1MT-2 | Паскаль | Па | m-1kgs-2
Энергия, работа, количество теплоты | L2MT-2 | Джоуль | Дж | m2kgs-2
Мощность | L2MT-3 | Ватт | Вт | m2kgs-3
Количество электричества | TI | Кулон | Кл | sA
Электрическое напряжение, потенциал, электродвижущая сила | L2MT-3I-1 | Вольт | В | m2kgs-3A-1
Электрическая емкость | L-2M-1T4I2 | Фарад | Ф | m-2kg-1s4A2
Электрическое сопротивление | L2M-3T-2 | Ом | Ом | m-2kgs-3A-2
Электрическая проводимость | L-2M-1T3I2 | Сименс | См | m-2kg-1s3A2
Поток магнитной индукции | L2MT-2I-1 | вебер | Вб | m-2kgs-2A-1
Производные единицы системы СИ, имеющие специальное название

## Slide 20
Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение | Выражение через единицы СИ
Магнитная индукция | MT-2I-1 | Тесла | Тл | kgs-2A-1
Индуктивность | L2MT-2I-2 | генри | Гн | m2kgs-2A-2
Световой поток | J | Люмен | Лм | cdsr
Освещенность | L-2J | Люкс | Лк | m-2cdsr
Активность радионуклида | T-1 | Беккерель | Бк | s-1
Поглощенная доза ионизирующего излучения | L2T-2 | Грей | Гр | m2s-2
Эквивалентная доза излучения | L2T-2 | Зиверт | Зв | m2s-2
Производные единицы системы СИ, имеющие специальное название

## Slide 21: Кратные и дольные единицы

## Slide 22: КРАТНЫЕ И ДОЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Кратная единица ФВ – это единица физической величины в целое число раз большая системной или внесистемной единицы.
Дольная единица ФВ – это единица физической величины в целое число раз меньшая системной или внесистемной единицы.
Числовые значения ФВ изменяются в значительных пределах. Поэтому для удобства практических измерений наряду с основными и производными единицами, называемыми главными, введены также кратные и дольные единицы, которые обычно находятся в декадном отношении к главной единице.

## Slide 23: КРАТНЫЕ И ДОЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Приставки вводились в СИ постепенно:
В 1960 г. XI Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ) приняла ряд наименований приставок и соответствующих символов для множителей в пределах от 10−12 до 1012.
В 1964 г. на XII ГКМВ приняты приставки для множителей 10−15 и 10−18.
В 1975 г. на XV ГКМВ приняты приставки для множителей 1015 и 1018
В 1991 г. на XIX ГКМВ приняты приставки для множителей 10−24, 10−21, 1021 и 1024.
Большинство приставок образовано от слов древнегреческого языка:
дека – от др.-греч. δέκα – «десять»;
гекто – от др.-греч. ἑκατόν – «сто»;
кило – от др.-греч. χίλιοι – «тысяча»;
мега – от др.-греч. μέγας – «большой»;
гига – это др.-греч. γίγασ – «гигантский»;
тера – от др.-греч. τέρας – «чудовище»;
пета – (др.-греч. πέντε) и экса – (др.-греч. ἕξ) соответствуют 5 и 6 разрядам по 1000 и переводятся, соответственно, как «пять» и «шесть»;
микро – (от др.-греч. μικρός) и нано – (от др.-греч. νᾶνος) переводятся как «малый» и «карлик»;
иотта (10008) и иокто (1/10008) – от одного слова др.-греч. ὀκτώ (októ) – «восемь».
Приставки образованные от слов латинского и др. языков:
милли – от лат. mille – «тысяча»;
санти – от лат. centum – «сто»;
деци – от лат. decimus – «десятый»;
зетта – от лат. septem – «семь»;
зепто – происходит от лат. septem или от фр. Sept – «семь»;
атто – от дат. atten – «восемнадцать»;
фемто – от дат. и норв. femten или др.-сканд. fimmtān – «пятнадцать»;
«пико» – от итал. piccolo – «маленький».

## Slide 24: Множители и приставки для образования десятичных Кратных и дольных единиц

## Slide 25: 25
Десятичный множитель | Приставка |  | Обозначение приставки |  | Пример
 | русская | международная | русское | международное | 
101 | дека | deca | да | da | Дал – декалитр
102 | гекто | hecto | г | h | гПа – гектопаскаль
103 | кило | kilo | к | k | кН – килоньютон
106 | мега | mega | М | M | МПа – мегапаскаль
109 | гига | giga | Г | G | ГГц – гигагерц
1012 | тера | tera | Т | T | ТВ – теравольт
1015 | пета | peta | П | P | Пфлопс – петафлопс
1018 | экса | exa | Э | E | Эм – эксаметр
1021 | зетта | zetta | З | Z | ЗэВ – зеттаэлектронвольт
1024 | иотта | yotta | И | Y | Иг – иоттаграмм
25
Множители и приставки для образования
кратных ЕДИНИЦ

## Slide 26: 26
Десятичный множитель | Приставка |  | Обозначение приставки |  | Пример
 | русская | международная | русское | международное | 
10−1 | деци | deci | д | d | дм – дециметр
10−2 | санти | centi | с | c | см – сантиметр
10−3 | милли | milli | м | m | мH – миллиньютон
10−6 | микро | micro | мк | µ | мкм – микрометр, микрон
10−9 | нано | nano | н | n | нм – нанометр
10−12 | пико | pico | п | p | пФ – пикофарад
10−15 | фемто | femto | ф | f | фс – фемтосекунда
10−18 | атто | atto | а | a | ас – аттосекунда
10−21 | зепто | zepto | з | z | зКл – зептокулон
10−24 | иокто | yocto | и | y | иг – иоктограмм
26
Множители и приставки для образования
ДОЛЬНЫх ЕДИНИЦ

## Slide 27: Внесистемные единицы

## Slide 28: Внесистемные единицы (единицы ФВ, не входящие ни в одну из принятых систем единиц)
Внесистемные единицы разделяют на четыре вида:
Допускаемые наравне с единицами СИ, например: единица массы – тонна; единицы плоского угла – градус, минута, секунда; единица объема – литр и др. Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, приведены в таблице 1.7.
Допускаемые к применению в специальных областях, к которым относятся: единицы длины (в астрономии) – астрономическая единица, парсек, световой год; единица оптической силы (в оптике) – диоптрия; единица энергии (в физике) – электрон-вольт, приведены в таблице 1.4.
Временно допускаемые к применению наравне с единицами СИ, например: в морской навигации – морская миля; в ювелирном деле единица массы – карат и др. Эти единицы должны изыматься из употребления в соответствии с международными соглашениями.
Изъятые из употребления, к ним относятся единицы давления – миллиметр ртутного столба; единица мощности – лошадиная сила и др.

## Slide 29
Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ
Наименование величины | Единица |  |  | 
 | наименование | Обозначение |  | Соотношение с единицей СИ
 |  | международное | русское | 
Масса | Тонна | t | т | 103кг
 | Атомная единица массы | u | а.е.м. | ≈1,66057*10-27кг
Время | Минута | min | мин | 60 с
 | Час | h | ч | 3600 с
 | сутки | d | сут | 86400 с
Плоский угол | Градус | …o | …o | (π/180)рад= =1,745329…*10-2рад
 | Минута | …’ | …’ | (π/10800)рад= =2,908882…*10-4рад
 | Секунда | …” | …” | (π/648000)рад= =4,848137…*10-6рад
 | Град или гон | …Д | град | (π/200)рад
Объем, вместимость | Литр | l | л | 10-2м3
Длина | Астрономическая единица | ua | а.е. | ≈1,45598*1011м
 | Световой год | ly | Св.год | ≈9,4605*1015м
 | парсек | pc | пк | ≈3,0857*1016м

## Slide 30
Внесистемные единицы, изъятые из употребления, и их связь с единицами системы СИ
Наименование величины | Единица |  | 
 | Наименование | Обозначение | Соотношение с единицей СИ
Длина | Микрон Ангстрем | мк Å | 1 мк=10-6 м 1 Å=10-10 м
Масса | Центнер | цн | 1 цн=102 кг
Площадь | Ар | а | 1 а=102 м2
Угол поворота | Оборот | об | 1 об=2 π рад
Угловая скорость | Оборот в минуту Оборот в секунду | об/мин об/с | 1 об/мин=π/30 рад/с 1 об/с=2π рад/с
Сила | Килограмм-сила Тонна-сила Дина | кгс тс дин | 1 кгс=9,80665 Н 1 тс=9,80665*103 Н 1 дин=10-5 Н
Работа и энергия | Килограмм-сила-метр Эрг Ватт-час | кгс*м эрг вт*ч | 1 кгс·м=9,80665 Дж 1 эрг=10-7 Дж 1 вт·ч =3,6*103Дж
Мощность | Лошадиная сила | Л.с. | 1л.с.=735,499 Вт
Давление | Бар Миллиметр ртутного столба Миллиметр водяного столба Техническая атмосфера Физическая атмосфера | бар мм рт. ст. мм вод. ст. ат атм | 1 бар= 105Па 1 мм рт. ст.=133,322 Па 1 мм вод. ст.=9,80665 Па 1 ат=9,80665*104 Па 1атм=1,01325*105 Па (760 мм рт. ст.)