## Slide 1: МДК 03.01 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗДЕЛ 1 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО
ТЕМА: Нарезание резьбы
Размерная слесарная обработка:

## Slide 2
Тема 1.3
Размерная слесарная обработка:
Тема 1.3.1 Опиливание металла
Тема 1.3.2 Слесарная обработка отверстий
Тема 1.3.3 Нарезание резьбы

## Slide 3
Тема 1.3
Размерная слесарная обработка:
Тема 1.3.3
Нарезание резьбы

## Slide 4: ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Сущность и назначение резьбовых соединений.
Резьба и её элементы.
Нарезание внутренней резьбы вручную.
Нарезание наружной резьбы вручную.
Контроль размеров резьбы.
Правила техники безопасности при нарезании резьбы.
Проверка знаний.
ТЕМА 1.3.3 НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

## Slide 5: Тема: НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ
Сущность и назначение резьбовых соединений.
Резьба и её элементы.
Нарезание внутренней резьбы вручную.
Нарезание наружной резьбы вручную.
Контроль размеров резьбы.
Правила техники безопасности при нарезании резьбы.
Проверка знаний
Учебные вопросы:

## Slide 6
1. Сущность и назначение резьбовых соединений

## Slide 7
Резьбовое соединение
Болт
Гайка
Шпилька
Винт
Резьба – наружная и внутренняя
Плашка
Плашкодержатель
Метчик
Вороток
Новые термины

## Slide 8
Неразъёмные
Разъёмные
ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ

## Slide 9: Разъёмные соединения
Соединения, которые можно неоднократно
разбирать и вновь собирать
резьбовые
фрикционные
клиновые
штифтовые
шпоночные
шлицевые
бесшпоночные
Наиболее распространёнными соединениями деталей машин являются резьбовые.
Резьбовое соединение – разъёмное соединение деталей машин при помощи винтовой или спиральной поверхности (резьбы).

## Slide 10: Резьбовые соединения
Резьбовое соединение — разъёмное соединение деталей машин при помощи винтовой или спиральной поверхности.

## Slide 11
ДОСТОИНСТВА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
сравнительная простота конструкции;
высокая надёжность и долговечность (продолжительный срок службы);
создание разъёмных соединений, простота монтажа и демонтажа при помощи общедоступных инструментов;
контроль силы затягивания при сборке;
фиксация в заданном положении, благодаря эффекту самоторможения;
возможность создания больших осевых сил, благодаря клиновому действию резьбы;
малый вес и размеры крепежа, по сравнению с соединяемыми конструктивными элементами;
широкая доступность, большой выбор типоразмеров крепежа, их низкая стоимость.

## Slide 12: НЕДОСТАТКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
концентрация напряжений во впадинах резьбы, понижающие её прочность;
неравномерное распределение нагрузки по винтовой линии резьбы (около 50% давления приходиться на первый виток);
ускоренный износ и ослабление стыка при частой разборке крепежа;
низкая вибрационная стойкость (самоотвинчивание при вибрации).

## Slide 13
НАЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
плотного соединения стыкуемых деталей с достижением необходимого значения;
фиксации деталей в заданном положении, предотвращение возможности их смещения при эксплуатации конструкции или механизма;
заданного расстояния между деталями.
Обеспечение:

## Slide 14
Многие детали машин, строительных конструкций и бытовых приборов соединяют между собой при помощи
резьбовых соединений.
В резьбовых соединениях применяют резьбовые изделия:
болты, шпильки и винты.
Сегодня существует множество разновидностей болтов, гаек, винтов и т.п., но иногда бывают ситуации, при которых требуется самостоятельно нарезать резьбу, например, при ремонте автомобилей.
Для этого существует несколько инструментов и способов нарезки резьбы, рассмотрим их ниже.

## Slide 15: РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Соединения деталей с помощью резьбы являются одним из старейших и самым распространённым видом разъёмных соединений – в конструкциях машин они составляют до 25 % от общего числа соединений.
К ним относятся соединения с помощью:
  болтов и гаек;
  шпилек и гаек;
  винтов;
  стяжек.
Основной критерий работоспособности –
прочность нарезанной части стержня на растяжение.

## Slide 16: Резьбовые соединения

## Slide 17: Резьбовые соединения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Резьбовые соединения относятся к разъёмным и выполняются посредством сверления отверстий в соединяемых деталях, в которые вставляются резьбовые крепежные детали: болты, винты или шпильки.
На выступающие концы болтов и шпилек навинчиваются гайки, затяжка которых обеспечивает соединение. При использовании винтов или шпилек в отверстиях одной из соединяемых деталей нарезается резьба.
Крепёжные резьбовые детали стандартизованы.
Вид крепёжных изделий зависит от толщины, формы и материала соединяемых деталей.
Болты применяют, когда в соединяемых деталях можно сделать сквозные отверстия; винты или шпильки – в случае невозможности сделать сквозные отверстия в одной из деталей.
Основным элементом резьбового соединения является резьба, которая получается путём прорезания канавок на поверхности деталей по винтовой линии.

## Slide 18: Виды резьбовых соединений
Соединение болтом
Соединение шпилькой
Соединение винтом

## Slide 19
Гайка – многогранная металлическая пластинка с отверстием, имеющим винтовую нарезку внутри.
Болт – цилиндрический стержень с головкой на одном конце и с резьбой на другом для навинчивания гайки.
Винт – цилиндрический стержень с резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей и головкой различных форм.
Шпилька – цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах.

## Slide 20
Детали резьбовых соединений
винт
гайка
болт
шпилька
шайба

## Slide 21: Крепёжные детали

## Slide 22: СТАНДАРТНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЕТАЛИ
Болт М12×60
Гайка М12
Шайба М12
Винты М12×50
Шпилька М16×120

## Slide 23: Болтовое соединение

## Slide 24
Болтовое соединение – это соединение деталей, осуществляемое с помощью болта, гайки и шайбы.
1 – Основание
2 – Крышка
3 – Болт
4 – Гайка
5 – Шайба
БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Чертёж болтового соединения

## Slide 25
БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

## Slide 26: Детали болтового соединения
Болт
Гайка
Шайба
Болтовое соединение

## Slide 27: КОНСТРУКЦИЯ ГАЕК

## Slide 28: КОНСТРУКЦИЯ БОЛТОВ

## Slide 29: Шпилечное соединение

## Slide 30
ШПИЛЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1 – Основание
2 – Крышка
3 – Шайба
4 – Гайка
5 – Шпилька

## Slide 31
Чертёж шпилечного соединения
1 – Основание
2 – Крышка
3 – Шайба
4 – Гайка
5 – Шпилька

## Slide 32: Детали шпилечного соединения
Шпилька
Гайка
Шайба
Шпилечное соединение

## Slide 33: Винтовое соединение

## Slide 34: ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Винтовое соединение – это соединение деталей, осуществляемое с помощью винта, ввинчиваемого в одну из соединяемых деталей, либо винта, шайбы и гайки.
1 – Основание
2 – Крышка
3 – Винт

## Slide 35: Детали винтового соединения
1 – Основание
2 – Крышка
3 – Винт

## Slide 36: ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА ЧЕРТЕЖАХ

## Slide 37: ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА ЧЕРТЕЖАХ
Независимо от профиля и размеров все резьбы изображаются одинаково:
На стержне:
по наружному диаметру – сплошными основными линиями;
по внутреннему диаметру – сплошными тонкими;
на видах, перпендикулярных оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу на три четверти окружности сплошной тонкой линией.
В отверстии:
по внутреннему диаметру основной линией;
по наружному диаметру тонкой линией.
Границу резьбы на видах и разрезах изображают сплошной основной линией.
В обозначение резьбы включают условный знак профиля резьбы, наружный диаметр и шаг резьбы (М20х1, G ½ ).
На разрезах резьбового соединения в отверстии показывают только ту часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня.

## Slide 38
Цилиндрический стержень (без резьбы)
Цилиндрический стержень с резьбой при длине нарезанной части l
Изображение наружной резьбы
ЭТО РЕЗЬБА НА ПОВЕРХНОСТИ.
На стержне изображают:
сплошными основными линиями по наружному диаметру;
сплошными тонкими по внутреннему диаметру.
На видах, перпендикулярных оси стержня:
по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу на три четверти окружности сплошной тонкой линией.

## Slide 39: Изображение внутренней резьбы
Отверстие без резьбы
Фаска на виде слева не изображается (проводят дугу на три четверти окружности сплошной тонкой линией)
ЭТО РЕЗЬБА В ОТВЕРСТИИ.
Изображают:
сплошными основными линиями по внутреннему диаметру;
сплошными тонкими по наружному диаметру.
Отверстие с резьбой при длине нарезанной части l

## Slide 40
Изображение резьбы
на цилиндрической поверхности

## Slide 41
Изображение резьбы
на конической поверхности

## Slide 42: Виды резьбового соединения
Болтовое и шпилечное соединения

## Slide 43: Болт, гайка, шпилька

## Slide 44: ИЗОБРАЖЕНИЯ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
состоит из болта, гайки, шайбы и предназначается для неподвижного разъёмного соединения деталей. При корончатых и прорезных гайках используется еще шплинт.
можно вычерчивать:
а) по действительным размерам болта, гайки, шайбы, взятым из стандартов,
б) по условным соотношениям в зависимости от номинального размера диаметра резьбы d;
в) упрощенно и условно, когда толщина стержня на чертеже меньше 2 мм.

## Slide 45: Упрощенное изображение болтового соединения
d – диаметр резьбы
dотв = 1,1d
D = 2d
Dш = 2,2d
tш = 0,15d
H = 0,8d
h = 0,7d
K = 0,25 0,5d
S = 0,9  0,95D
Длина болта:
l = A + Б + tш + H + K

## Slide 46: ИЗОБРАЖЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ШПИЛЬКОЙ
состоит из шпильки, гайки и шайбы; при корончатых гайках – ещё и шплинт.
глубина сверления гнезда принимается равной l1+6Р, а длина нарезной части гнезда – l1+2Р; где Р – шаг резьбы; l1 – длина ввинчиваемого конца шпильки, зависит от материала детали:
для стали и бронзы – d,
для чугуна – (1,25; 1,6)d,
для алюминия – (2-2,5)d.

## Slide 47: Упрощенное изображение шпилечного соединения
Длиной шпильки считается её длина без ввинчиваемого конца

## Slide 48: СОЕДИНЕНИЕ ВИНТОМ
В соединении деталь с гладким отверстием притягивается путём ввертывания винта в отверстие с резьбой другой детали.
Нарезанное отверстие выполняется так же, как гнездо для шпильки.

## Slide 49: Винты
Notes: На слайде приведены различные винты, выполненные по ГОСТам. Значения всех параметров приведенных стандартных винтов сведены в таблицы и представлены в справочниках по машиностроительному черчению .

## Slide 50: Конструктивные формы резьбовых соединений

## Slide 51: ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

## Slide 55
Применение винтовых соединений

## Slide 56
Применение шпилечных соединений

## Slide 58
Ауди А6. Головка блока цилиндров. Audi A6

## Slide 62
2. Резьба и её элементы

## Slide 63
Что такое резьба и где она применяется?

## Slide 64
Что такое резьба?
Резьба – винтовые канавки и гребешки (витки), образованные на стержне или в отверстии.
Резьба – это выступы на поверхности винтов и гаек, расположенные по винтовой линии.
Резьбовые соединения имеют ряд существенных достоинств:
высокая надёжность;
удобство сборки-разборки;
простота конструкции;
дешевизна (вследствие стандартизации);
технологичность;
возможность регулировки силы сжатия.
Недостатки резьбовых соединений:
концентрация напряжений во впадинах резьбы;
низкая вибрационная стойкость (самоотвинчивание при вибрации).

## Slide 65
1) В зависимости от формы резьбовой поверхности:
цилиндрические;
конические.
2) В зависимости от формы профиля резьбы:
треугольные (метрическая, трубная, дюймовая);
трапецеидальные;
упорная;
прямоугольные (квадратные);
круглые.
3) В зависимости от направления винтовой линии резьбы:
правые;
левые.
4) По расположению резьбы на поверхности деталей:
наружные;
внутренние.
5) В зависимости от числа заходов резьбы:
однозаходные;
многозаходные.
6) В зависимости от назначения резьбы:
крепёжные (для соединения деталей);
крепёжно-уплотнительные (для соединений труб с помощью специальных деталей – муфт);
ходовые (кинематические) (для передачи движения: преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот);
специальные (для специального назначения).
7) В степени стандартизации резьб:
стандартные (все параметры резьб определяются ГОСТами);
нестандартные (квадратная и прямоугольная – изготовляются по индивидуальным чертежам, на которых заданы все параметры резьбы).
8) По величине шага:
крупная;
мелкая.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБ

## Slide 66
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБ

## Slide 67: ФОРМА ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЬБЫ

## Slide 68
Классификация резьбы
1) В зависи­мости от формы поверхности, на которой образуется резьба, различают:
цилиндрические и
конические

## Slide 69: ПРОФИЛИ И ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ

## Slide 70
2) В зависимости от формы профиля резьбы:
треугольные (а):
метрическая;
дюймовая;
трубная;
трапецеидальные (б);
прямоугольные (в);
упорная (г);
круглые (д).
а
б
в
г
д
Наибольшее распространение имеет треугольная резьба.
Классификация резьбы (продолжение)

## Slide 71
КРЕПЁЖНЫЕ (ТРЕУГОЛЬНЫЕ) РЕЗЬБЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА имеет профиль в виде равностороннего треугольника с углом при вершине 60°. Выступы и впадины резьбы притуплены (ГОСТ 9150-2002).
Метрическая резьба бывает цилиндрической и конической.
Резьба метрическая цилиндрическая
Радиальный зазор делает её негерметичной.
Метрические резьбы делятся на резьбы с крупным и мелким шагом.
Резьбу с крупным шагом применяют в качестве крепёжной, так как она менее чувствительна к износу и неточностям изготовления.
Резьбы с мелким шагом меньше ослабляют деталь.

## Slide 72
Метрическая резьба

## Slide 73
Параметры метрической резьбы

## Slide 74
ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА имеет профиль в виде равностороннего треугольника с углом при вершине 55° или 60°.
Дюймовая резьба бывает цилиндрической (55°) и конической (60°).
Резьба дюймовая коническая
Дюймовая резьба применяется при ремонте деталей импортных автомобилей.
КРЕПЁЖНЫЕ (ТРЕУГОЛЬНЫЕ) РЕЗЬБЫ

## Slide 75
Параметры дюймовой резьбы
Резьба дюймовая цилиндрическая

## Slide 76
ТРУБНАЯ РЕЗЬБА имеет профиль в виде равнобедренного треугольника с углом при вершине 55°.
Трубная резьба может быть цилиндрической и конической.
Резьба трубная цилиндрическая
Резьба трубная коническая
Трубная цилиндрическая резьба схожа с дюймовой резьбой, но с закруглёнными выступами и впадинами. Отсутствие радиальных зазоров делает резьбовое соединение герметичным.
Применяется для соединения труб.
Высокую прочность соединения даёт трубная коническая резьба.
КРЕПЁЖНЫЕ (ТРЕУГОЛЬНЫЕ) РЕЗЬБЫ

## Slide 77
Параметры трубной резьбы

## Slide 78
ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ РЕЗЬБА имеет профиль в виде равнобочной (равнобедренной) трапеции с углом 30° между боковыми сторонами.
Это основная резьба в передаче винт – гайка.
Характеризуется небольшими потерями на трение с треугольным профилем.
Резьба трапецеидальная ходовая
ХОДОВЫЕ РЕЗЬБЫ

## Slide 79
Трапецеидальная резьба

## Slide 80
Параметры трапецеидальной резьбы

## Slide 81
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ (КВАДРАТНАЯ) РЕЗЬБА имеет профиль в виде прямоугольника (квадрата). Резьба не стандартизована.
У прямоугольной резьбы самый высокий КПД из всех резьб.
Обладает пониженной прочностью.
Применяется в малонагруженных передачах винт – гайка.
Резьба прямоугольная нестандартная (ходовая)
ХОДОВЫЕ РЕЗЬБЫ

## Slide 82
Прямоугольная резьба

## Slide 83
Параметры прямоугольной резьбы

## Slide 84
УПОРНАЯ РЕЗЬБА имеет профиль не равнобочной трапеции с углом 27 (угол наклона рабочей стороны 3° и нерабочей – 30°).
Для упорной резьбы КПД выше, чем у трапецеидальной. Применяется в передаче винт – гайка при больших односторонних осевых нагрузках.
Резьба упорная ходовая
ХОДОВЫЕ РЕЗЬБЫ

## Slide 85
Упорная резьба

## Slide 86
Параметры упорной резьбы

## Slide 87
КРУГЛАЯ РЕЗЬБА имеет профиль в виде полуокружности с углом  = 30.
Круглая резьба характеризуется высокой динамической прочностью.
Применяется для сантехнической аппаратуры и цоколей ламп.
Резьба круглая

## Slide 88: Профили видов резьбы
Круглая

## Slide 89
Параметры круглой резьбы

## Slide 90: Профиль резьбы
Упорная резьба

## Slide 91: Профили резьбы
Трапецеидальная однозаходная (Tr)
Обозначение правой резьбы:
наружной Tr40х6-7е
внутренней Tr40х6-7Н
Обозначение левой резьбы: Tr40х6LH-7Н
Упорная резьба (S)
Обозначение резьбы S80 х 10 – 7h
S80 х 10LH – 7h
Резьба круглая цоколей и патрона электрических ламп (Е)
Номинальный диаметр резьбы
( 5, 10, 14, 27, 40)
Обозначение резьбы Е 14

## Slide 92: Профили резьбы

## Slide 93: Профили резьбы

## Slide 94: Тип резьбы

## Slide 95
Классификация резьбы (продолжение)
3) В зависимости от направления винтовой линии резьбы:
правые (А), завинчивают по ходу часовой стрелки (винтовая линия поднимается слева направо);
левые (Б), завинчивают против хода часовой стрелки (винтовая линия поднимается справа налево).
Ле­вая резьба имеет ограниченное применение.
4) В зависимости от числа заходов резьбы:
одноза­ходные;
многозаходные.
Многозаходные резьбы получа­ют при перемещении профилей по нескольким винтовым линиям.
Заходность резьбы можно определить с торца вин­та по числу сбегающих витков.

## Slide 96
5) В зависимости от назначения резьбы делят на крепежные, крепежно-уплотняющие и для преобразования движения.
Крепежные резьбы применяют в соединениях для скрепления деталей. Они имеют треугольный профиль, отличающийся повышенным моментом сопротивления отвинчиванию и высокой прочностью.
Крепежно-уплотняющие резьбы применяют для скрепления деталей в соединениях, требующих герметичности. Их также выполняют треугольного профиля, но без зазоров . Крепежные резьбовые детали имеют однозаходную резьбу.
Резьбы для преобразования движения (вращательного в поступательное или наоборот) (ходовые – кинематические) применяют в винтовых механизмах. Они имеют трапецеидальный (реже прямоугольный) профиль, который характеризуется малым моментом сопротивления вращению.
6) По расположению резьбы на поверхности деталей:
наружные (резьба на стержне);
внутренние (резьба в отверстии).
наружная резьба
внутренняя резьба

## Slide 97: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ЭЛЕМЕНТЫ) РЕЗЬБЫ

## Slide 98
Резьба имеет множество элементов.
Наиболее важные из них:
профиль резьбы,
шаг резьбы,
угол профиля,
наружный и внутренний диаметры.

## Slide 99
Резьба – это винтовые канавки и гребни, образованные на стержне или в отверстии.
Угол подъема
Шаг резьбы
Угол профиля

## Slide 100
Резьба – это выступы на поверхности винтов, гаек, болтов и шпилек, расположенные по винтовой линии.

## Slide 101: Элементы резьбы
Если элементы резьбы даются в миллиметрах, то есть единицах метрической системы, то такая резьба называется метрической.
В нашей стране метрическая резьба имеет наибольшее распространение.
Р
d1
d
l

## Slide 102: Геометрические параметры резьбы
Основными геометрическими параметрами цилиндрической резьбы являются:
d — номинальный диаметр резьбы (наружный диаметр для винта);
d1 — внутренний диаметр резьбы винта (по дну впадины);
d2 — средний диаметр резьбы, т. е. диаметр воображаемого цилиндра, на котором толщина витка равна ширине впадины;
р — шаг резьбы, т. е. расстояние между одноименными сторонами соседних профилей, измеренное в направлении оси резьбы;
рh — ход резьбы, т. е. расстояние между одноименными сторонами одного и того же витка в осевом направлении: для однозаходной резьбы рh = р;
для многозаходной рh = pzр,
где z — число заходов.
Ход равен пути перемещения винта вдоль своей оси при повороте на один оборот в неподвижной гайке;
α — угол профиля резьбы;
ψ — угол подъема резьбы, т. е. угол, образованный разверткой винтовой линии по среднему диаметру резьбы и плоскостью, перпендикулярной оси винта tgψ= ph/ πd2.
Из формулы следует, что угол ψ возрастает с увеличением числа заходов резьбы.
­

## Slide 103: Параметры резьбы

## Slide 104: Элементы резьбы
p – шаг резьбы (расстояние между двумя соответствующими точками соседних витков);
d – наружный диаметр резьбы;
d1 – внутренний диаметр резьбы.

## Slide 105: Профили резьбы

## Slide 106: Измерение и вычисление шага резьбы
Определить шаг профиля можно тремя способами
использовать специальный инструмент (метрический резьбомер),
сравнить шаг с крепежа с профилем метчика
либо измерить его штангенциркулем.
Определение последним методом наиболее простое – необходимо лишь измерить расстояние между десятью витками профиля и разделить полученную длину на 10.
Схема снятия замеров
Номинальный диаметр вымеривается штангенциркулем по наружной грани профиля. Представленная ниже таблица содержит перечень соответствия наиболее распространенных диаметров и шагов профиля метрической резьбы.
Метрический профиль имеет унифицированное обозначение типа М8х1.5, в котором:
М – метрический стандарт;
8 – номинальный диаметр;
5 – шаг профиля.

## Slide 107: Измерение и вычисление шага резьбы
Таблица определения типа резьбы
При работе с дюймовой резьбой определить шаг ее профиля можно приложив к крепежу дюймовую линейку и визуально подсчитав количество витков, приходящихся на 1 дюйм (25,4 мм).
Используя специальный резьбомер учитывайте, что английский и американский стандарт отличается по углу профиля (60 и 55 соответственно), так что тут потребуется внимание при выборе инструмента.
ВАЖНО: не забывайте, что шагом у метрической резьбы является расстояние между смежными витками профиля, а у дюймовой – количество витков на 1 дюйм.

## Slide 108: Параметры метрической резьбы

## Slide 109: Изображение резьбы на стержне и в отверстии

## Slide 110: Изображение резьбы
d – наружный диаметр резьбы;
d1 – внутренний диаметр резьбы
Изображение резьбы в отверстии
Изображение резьбы на стержне

## Slide 111: Изображение резьбы

## Slide 112: Обозначение резьбы
М30 – метрическая резьба с наружным диаметром 30 мм и крупным шагом резьбы.
М30x1,5 – метрическая резьба с наружным диаметром 30 мм, мелким шагом 1,5 мм.
МК30x2LH – левая метрическая коническая резьба с наружным диаметром 30 мм, шагом резьбы 2 мм.
Выносные линии при обозначении резьбы нужно проводить от наружного, т.е. большего, диаметра.

## Slide 113
Образование (нарезание) резьбы
Плашка
Метчик

## Slide 114
Инструменты и приспособления
для нарезания резьбы
Плашки
Метчики
Плашкодержатель
Воротки

## Slide 115
3. Нарезание внутренней резьбы вручную

## Slide 116
Инструмент для нарезания внутренней резьбы
метчик
вороток

## Slide 117
Нарезание внутренней резьбы с помощью метчика

## Slide 118: НАРЕЗАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ
Внутреннюю резьбу (резьбу в отверстии) нарезают метчиком.
Он состоит из хвостовика и рабочей части. Хвостовиком метчик крепится в воротке или патроне станка. Рабочая часть метчика представляет собой винт с продольными или винтовыми канавками для нарезания резьбы. Как и в плашках, в рабочей части метчика имеется заборная часть для облегчения входа инструмента в отверстие. Винтовые канавки, аналогично продольным отверстиям в плашке, образуют режущие кромки. По ним же сходит стружка.
Ручные метчики для нарезания метрической резьбы выпускают в комплекте, включающем два метчика для резьбы диаметром до 3 мм и три (№ 1-черновой, № 2-средний и № 3-чистовой) для резьбы диаметром больше 3 мм.
Метчики, входящие в комплект, имеют разные диаметры резьбонарезной части и различную форму профилей. На хвостовой части всех метчиков комплекта выбиты круговые риски (1,2,3) или проставлены номера метчиков, а также указаны размеры резьбы –диаметр и шаг.
Для вращения метчика при нарезании резьбы ручным способом применяют приспособление – вороток.
Прежде чем приступить к нарезанию резьбы в отверстии, выполняют разметку места отверстия с обязательным его накерниванием.
С учетом размеров будущей резьбы по таблице подбирают диаметр сверла.

## Slide 119: Инструменты, применяемые для нарезания резьбы
Инструменты, для нарезания внутренней резьбы – метчики
Метчи́к – инструмент для нарезания внутренних резьб, представляет собой винт с прорезанными прямыми или винтовыми стружечными канавками, образующими режущие кромки.
Метчик хвостовой частью крепится в вороток, рабочей частью вводится в отверстие, в котором при проворачивании воротка возвратно-поступательными движениями нарезается резьба.
Рабочая часть метчика имеет режущую и калибрующую части.
Задняя поверхность рабочей части для исключения трения её об обрабатываемую деталь выполняется затылованной (некруглой).
Профиль резьбы метчика должен соответствовать профилю нарезаемой резьбы.

## Slide 120: Метчик ручной
Рабочая часть метчика состоит из заборной и калибрующей частей.
Заборная (или режущая) часть обычно делается в виде конуса, она производит основную работу при нарезании резьбы

## Slide 121: Комплект метчиков

## Slide 122: Нарезание внутренней резьбы

## Slide 123: Ручные метчики закрепляются в приспособление – вороток

## Slide 124: Нарезание внутренней резьбы
В целях облегчения работы вороток с метчиком не всё время по направлению часовой стрелки, а один – два оборота вправо и пол-оборота влево и т.д.
Благодаря такому возвратно вращательному движению метчика, стружка ломается, получается мелкой дробленой, а процесс резания значительно облегчается
Установка метчика
Процесс нарезания

## Slide 126
При нарезании внутренней резьбы металл как бы выдавливается, уменьшая диаметр отверстия.
Нарезание резьбы метчиком:
а – установка метчика;
б – проверка угольником установки метчика;
в – нарезание резьбы;
г – проверка качества резьбы.
Поэтому диаметр сверла должен быть несколько больше внутреннего и меньше наружного диаметра резьбы.
Если диаметр отверстия меньше требуемого, метчик сломается, а если больше – резьба будет неполной, ослабленной.

## Slide 127: ПОРЯДОК НАРЕЗАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

## Slide 128: Порядок нарезания внутренней резьбы
Подобрать сверло соответствующего диаметра.
Просверленное отверстие обработать зенкером (зенкерование позволяет улучшить качество, уменьшить конусность, овальность боковой поверхности отверстия).
Для качественного нарезания резьбы важно правильно закрепить деталь в тисках и установить в отверстии первый метчик. Деталь закрепляют так, чтобы поверхность с отверстием была параллельна плоскостям губок тисков, а метчик – перпендикулярен плоскости детали и губкам. Перпендикулярность (угол 90°) проверяют угольником.
Нарезают резьбу следующим образом:
Сначала устанавливают метчик № 1. Предварительно его резьбовую часть смазывают маслом. Прижимая левой рукой вороток к метчику, правой плавно вращают его вправо до тех пор, пока метчик не врежется на 1-2 нитки. Одновременно следят за сохранением прямого угла, при необходимости направляя метчик. После того как метчик занял правильное устойчивое положение и началось нарезание резьбы, вороток берут обеими руками и вращают с легким нажимом, перехватывая через каждые пол-оборота. Для того чтобы стружка ломалась и уходила в канавки метчика, его вращают возвратно-поступательно: полтора оборота вперед и пол-оборота назад.
Закончив проход метчиком № 1, его вывертывают, вставляют метчик № 2, заправляют в резьбу, устанавливают вороток и нарезают.
Окончательно доводят резьбу метчиком № 3 и проверяют резьбу.

## Slide 129
Глухие отверстия под резьбу просверливают на глубину несколько большую, чем длина резьбы.
При нарезании резьбы в вязких и мягких металлах необходимо периодически вывёртывать метчик и очищать канавки от стружки.
Резьбу следует нарезать последовательно полным набором метчиков.
Необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекоса метчика.
Надо проявлять особую осторожность при нарезании резьбы в глухих отверстиях.
Обязательно надо периодически смазывать нарезаемую резьбу маслом.

## Slide 130
перед работой следует убедиться, что заготовка не имеет на участке нарезки резьбы окалины и следов коррозии, а ее диаметр точно соответствует табличным (справочным) значениям;
перед тем как закрепить деталь в тисках, необходимо обязательно сделать заходную фаску на ее торце, что значительно облегчит начальную фазу нарезания резьбы;
перед работой смазать метчик для увеличения его срока службы и уменьшения вероятности его поломки;
после каждого оборота надо делать пол оборота в обратном направлении, для скалывания стружки
Правила нарезания внутренней резьбы

## Slide 131
Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый.
Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.
Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.
Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

## Slide 132
При поломке метчик удаляют из отверстия несколькими способами.
Если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывёртывают обломок из отверстия.
Когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают остыть вместе с печью.
Если деталь очень большая и её нагрев связан со значительными трудностями, применяют следующие способы:
с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки);
с помощью специального зенкера;
путём приварки электродом планки на обломок метчика, сломанного в детали из силумина;
с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику;
путём травления метчика, сломанного в детали из алюминиевого сплава.
Способы удаления сломанных метчиков

## Slide 133
4. Нарезание наружной резьбы вручную

## Slide 134
Инструмент для нарезания наружной резьбы
плашка
плашкодержатель

## Slide 135
Инструмент для нарезания наружной резьбы
плашка
Плашка – это специальный металлорежущий инструмент, предназначенный для нарезания наружных резьб различного типа или их калибровки. Плашка применяется для ручной и машинной нарезки.
Плашка для нарезания резьбы представляет собой гайку с осевыми отверстиями формирующими режущие кромки, а также стружечными отверстиями для отвода образуемой стружки в процессе работы. Рабочая часть представляет собой, как правило, внутренний конус с 8-10 витками, из которых 2-3 витка представляет собой заборная часть.
Плашки предназначены для нарезания или калибрования наружных резьб за один проход.
Наиболее распространены плашки для нарезания резьб диаметром до 52 мм.

## Slide 136
ПЛАШКА – резьбонарезной инструмент
Заборная часть
Калибрующая часть
Стружечная канавка
Отверстие для закрепления

## Slide 137
Нарезание наружной резьбы с помощью плашки

## Slide 138: Нарезание наружной резьбы
Резьба представляет собой винтовую канавку, образованную на деталях вращения. Широко применяется для соединения деталей между собой (крепежная) и для передачи движения (как, например, в ходовом винте токарного станка).
Основные элементы резьбы: угол подъема винтовой линии а, шаг резьбы р, угол профиля у, наружный и внутренний диаметры. В зависимости от назначения резьбового соединения применяются разные типы резьбы.
По направлению витков резьба бывает правой и левой. Чаще всего нарезают правую резьбу.
Для нарезания наружной крепежной резьбы используют специальный инструмент – плашки. Они бывают круглые, резьбонакатные и раздвижные. Круглая плашка выполнена в виде гайки из закаленной стали. Резьбу плашки пересекают сквозные продольные отверстия. Образовавшиеся режущие кромки в форме клина и канавки обеспечивают резание заготовки и одновременный выход стружки. Для того чтобы торец стержня (заготовки) лучше входил в плашку с торцевых сторон, ее резьба имеет меньшую высоту профиля. Это так называемая заборная часть. Круглые плашки в соответствии со стандартом предусмотрены для нарезания метрической резьбы диаметром от 1 до 76 мм. Их закладывают в гнезда плашкодержателя и фиксируют там шпильками со шлицем для отвертки.

## Slide 139: Инструменты, для нарезания наружной резьбы – плашки
Круглые цельные плашки
Круглые разрезные плашки. Прорезь (0,5…1,5 мм) позволяет регулировать диаметр резьбы в пределах (0,1…0,25 мм)

## Slide 140: плашки
Плашка цельная
Плашка разрезная
1 – плашка;
2 – резьба;
3 – заборная часть

## Slide 141: Раздвижные призматические плашки
Полуплашка
Нарезание резьбы
Клупп

## Slide 142
Элементы резьбы.
Виды резьбы:
а – правая;
б – левая.
В корпусе резьбонакатной плашки установлены накатные регулируемые ролики с резьбой. Металл заготовки не режется, а выдавливается.
За счет этого поверхность резьбы получается более чистой, а сама резьба – более качественной и точной.
Раздвижные призматические плашки состоят из
двух раздвигающихся и отодвигающихся полуплашек.
Для того чтобы нарезать резьбу плашкой на стержне, надо
сначала узнать наружный диаметр резьбы и ее шаг Р.
Эти данные обозначены на плашке.
Затем по таблице определить диаметр стержня для этой резьбы и выбрать заготовку.

## Slide 143
Виды плашек:
а – круглая; б – резьбонакатная; в – раздвижная.
Таблица для определения диаметра стержня для резьбы.
При этом надо обязательно учитывать, что, когда нарезают резьбу, металл, особенно медь, мягкая сталь, «тянется». В результате этого диаметр стержня немного увеличивается и усиливается давление на резьбовую поверхность плашки. Она нагревается, стружка налипает на режущие кромки, и резьба становится «рваной». Все это снижает ее качество. Поэтому диаметр стержня должен быть меньше наружного диаметра резьбы на 0,1...0,3 мм в зависимости от размера резьбы. Если диаметр
стержня будет меньше на 0,4...0,5 мм внешнего диаметра резьбы, то профиль резьбы получается неполным.

## Slide 144: Приспособление для закрепления плашки
Круглые плашки закрепляются в приспособление – плашкодержателе

## Slide 145: Нарезание резьбы плашкой
При нарезании резьбы плашкой вручную стержень закрепляют в тисках так, чтобы выступающий над уровнем губок конец его был на 20-25 мм больше длины нарезаемой части.
Для обеспечения врезания на верхнем конце стержня снимают фаску

## Slide 146
Нарезание резьбы плашкой: а — снятие фаски; б — установка заготовки по угольнику; в — установка
плашки; г — нарезание резьбы; д — проверка качества резьбы.
Выбранную заготовку надо выправить, разметить, отрезать
по разметке и, закрепив ее в тисках, напильником снять фаску
для того, чтобы заборная часть плашки легче захватывала металл. Следует проверить качество плашки внешним осмотром и навинчиванием ее на болт или шпильку с неповрежденной резьбой. Необходимо также тщательно проверить качество закрепления плашки в плашкодержателя, чтобы
исключить возможный ее перекос и проскальзывание в гнезде.

## Slide 147
Правила нарезания наружной резьбы
перед работой следует убедиться, что заготовка не имеет на участке нарезки резьбы окалины и следов коррозии, а ее диаметр точно соответствует табличным (справочным) значениям;
перед тем как закрепить деталь в тисках, обязательна сделайте заходную фаску на ее торце, это значительно облегчит начальную фазу нарезания резьбы;
перед работой смазать плашку для увеличения ее срока службы и уменьшения вероятности её поломки;
после каждого оборота надо делать пол оборота в обратном направлении для скалывания стружки.

## Slide 148
ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ – приспособление для нарезания резьбы
Корпус
Ручки
Винт крепления плашки

## Slide 149
Закрепление плашки в плашкодержателе.
Плашку располагают так:
Клеймо с верху
Отверстия для крепления напротив стопорных винтов

## Slide 150
Этапы нарезания резьбы на стержне

## Slide 151
Установить заготовку в тисках под прямым углом, используя угольник.
Перед нарезанием резьбы размечают на стержне её длину, стержень закрепляют в тисках так, чтобы выступающий над верхней плоскостью губок конец был больше нарезаемой части на 20...25 мм.
Стержень ставят по угольнику под углом 90° к верхним плоскостям губок.

## Slide 152: 3) Снять фаску напильником
фаска

## Slide 153
4) Смазать заготовку (резьбовою часть стержня) машинным маслом

## Slide 154: Держать правильно инструмент!
Ось заготовки
Ось плашкодержателя
Прямой угол

## Slide 155
5) Нажимая ладонью правой руки на корпус плашкодержателя
Левой рукой вращаем по часовой стрелке до полного врезания плашки

## Slide 156
6) Берём плашкодержатель двумя руками и, равномерно нажимая на обе его рукоятки, выполняем возвратно-поступательное вращение:
делая один – полтора оборота по часовой стрелке (режем резьбу),
и пол-оборота против часовой (ломаем стружку),
нарезаем резьбу на всем стержне
При этом стружка ломается, выходит через продольное отверстие.
Это облегчает нарезание резьбы и улучшает её качество.

## Slide 157
7) Проверяем качество нарезанной резьбы гайкой соответствующего размера
Качество нарезанной резьбы в условиях производства проверяют резьбовыми микрометрами, резьбовыми калибрами-кольцами и резьбовыми пробками.
В учебных условиях допускается проверка резьбы гайками.
После окончания работы плашку вынимают из плашкодержателя, тщательно очищают щёткой от стружки, протирают ветошью и смазывают маслом.

## Slide 158
8) После окончания работы плашку вынимают из плашкодержателя, тщательно очищают щёткой от стружки, протирают ветошью и смазывают маслом.

## Slide 159
5. Контроль размеров резьбы

## Slide 160: Контроль внутренней резьбы осуществляется – резьбовыми калибрами
Резьбовые калибры пробки
Односторонние резьбовые пробки

## Slide 161: Контроль наружной резьбы
Наружная резьба проверяется калибрами:
Резьбовые кольца
Резьбовые скобы
Резьбомеры

## Slide 162: Инструменты для определения параметров резьбы
кронциркуль

## Slide 163: Сборка резьбовых соединений
Процесс сборки любого резьбового соединения включает в себя следующие операции:
установка деталей,
наживление,
завинчивание,
затяжка,
иногда дотяжка,
по необходимости установка стопорных деталей и приспособлений, предохраняющих от самоотвинчивания.
Notes: На слайде приведены различные винты, выполненные по ГОСТам. Значения всех параметров приведенных стандартных винтов сведены в таблицы и представлены в справочниках по машиностроительному черчению .

## Slide 164: Схема возможной последовательности затяжки (дотяжки) болтов (винтов, гаек)
Дотяжку производят в том случае, когда деталь крепится несколькими болтами (винтами). Например, при креплении головки блока цилиндров (в двигателе автомобиля), болты ввинчиваются без предварительной затяжки, а после того как они установлены все, производят дотяжку.
Это осуществляется в определенном порядке – по так называемому методу спирали.
Notes: На слайде приведены различные винты, выполненные по ГОСТам. Значения всех параметров приведенных стандартных винтов сведены в таблицы и представлены в справочниках по машиностроительному черчению .

## Slide 166: Стопорение
Известны следующие виды стопорения.
Стопорение дополнительным трением, за счёт создания дополнительных сил трения, сохраняющихся при снятии с винта внешней нагрузки.
Контргайка воспринимает основную осевую нагрузку, а сила трения и затяжки в резьбе основной гайки ослабляется. Необходима взаимная затяжка гаек.
Самоконтрящиеся гайки с радиальным натягом резьбы после нарезания резьбы и пластического обжатия специальной шейки гайки на эллипс. Иногда самоконтрящиеся гайки выполняются с несколькими радиальными прорезями.
Гайки с полиамидными кольцами без резьбы, которая нарезается винтом при завинчивании, обеспечивают большие силы трения. Применяют полиамидную пробку в винте.
Контргайка цангового типа (слева) при навинчивании обжимается на конической поверхности.
Контргайка арочного типа (справа) при навинчивании разгибается и расклинивает резьбу.
Пружинные шайбы обеспечивают трение в резьбе. Повышают сцепление врезанием своих острых срезов. Изготавливаются для правой и левой резьбы. Создают некоторое смещение нагрузки.
У пружинных шайб с несколькими отогнутыми усиками сила
упругости направлена строго по оси болта.
При спокойных нагрузках резьбы стопорят специальными винтами через медную или свинцовую прокладку или деформированием гайки с прорезями, перпендикулярными оси.

## Slide 167
Стопорение специальными запирающими элементами, полностью исключающими самопроизвольный проворот гайки.
Шплинты ГОСТ 397-79 сгибают из проволоки полукруглого сечения плоскими сторонами внутрь. Выпадению шплинта препятствуют его петля и разогнутые концы.
Шайбы с лапками ГОСТ 11872-80 стопорят гайки со шлицами при регулировке подшипников качения на валу. Внутренний носик отгибается в канавку винта, а наружные лапки – в шлицы гайки.
У шайб с лапками ГОСТ 3693/95-52 одна отгибается по грани гайки, а другая по грани детали. Стопорение такими шайбами, как и шплинтами, весьма надёжно и широко распространено.
В групповых соединениях головки болтов обвязывают проволокой через отверстия с натяжением проволоки в сторону затяжки резьбы.
Стопорение может выполняться также пластическим деформированием или приваркой после затяжки.
Материалы
Винты и гайки обычно выполняются из стали марок: Ст3, Ст4, Ст5, 35, 45. Наиболее напряжённые соединения из стали марок: 40, 40ХН.
Декоративные винты и гайки выполняются из цветных металлов и пластмасс.
Выбор материалов, как и всех параметров резьбовых соединений, определяется расчётом на прочность.

## Slide 168
Способы стопорения
резьбовых соединений
Резьбовые соединения в механизмах, подвергающихся в процессе эксплуатации действию пульсирующей нагрузки (вибрации), зачастую сами отвинчиваются, что может явиться причиной аварии. Поэтому при сборке таких механизмов прибегают к стопорению резьбовых соединений.
а – стопорной шайбой;
б – пробкой;
в – проволокой;
г – сваркой или накерниванием.

## Slide 169
Рис. Стопорные устройства резьбовых соединений

## Slide 170
Способы стопорения
резьбовых соединений

## Slide 171
6. Правила техники безопасности при нарезании резьбы

## Slide 172: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
При нарезании резьбы существует опасность ранения рук острой кромкой детали или инструмента.
При нарезании резьбы необходимо соблюдать определённые правила безопасности:
Очищая инструмент от стружки, следует пользоваться щёткой, а не сдувать её и не смахивать руками, так как можно поранить руки о режущие кромки метчика или плашки.
Нельзя трогать нарезанную резьбу пальцами; проверяя её качество, во избежание ранения рук о заусенцы и рваные края резьбы.
При нарезании резьбы плашкой следует её надёжно закреплять в плашкодержателе.
Для смазки необходимо пользоваться кисточкой или маслёнкой.
Не допускать попадания масла на одежду, руки.

## Slide 173
Опасность – режущие кромки плашки, стружка
Так нельзя !
Так можно

## Slide 174
Опасность - острые гребешки резьбы
Не проверяй рукой
Проверяй гайкой

## Slide 175
ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ

## Slide 176: Проверь свои знания
Что такое резьба?
А – выступы на заготовке
Б – выступы на поверхности винтов, болтов, шпилек и гаек
В – выступы на поверхности напильника
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!

## Slide 177: Проверь свои знания
Как называется этот инструмент?
А – вороток
Б – оправка
В – плашкодержатель
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 178: Проверь свои знания
Для чего нужен метчик и вороток:
А – для нарезания внутренней резьбы
Б – для рубки металла
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!
В – для нарезания наружной резьбы

## Slide 179: Проверь свои знания
В – кернер, чертилка, сверло
Какие детали имеют внутреннюю резьбу?
А – гайка
Б – болт, винт, шпилька
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 180: Проверь свои знания
Выбери детали для резьбового соединения
Болт
Шпильки
Ручные тиски
Отвёртка
Струбцина
Винт
Гайка
Метчик

## Slide 181: Проверь свои знания
Как называется этот инструмент?
А – кернер
Б – зубило
В – метчик
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 182: Проверь свои знания
Резьбовое соединение – это…
А – соединение на гвоздях
Б – скрепление деталей между собой при помощи болтов,
винтов, гаек и шпилек
В – для опиливания металла
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!

## Slide 183: Проверь свои знания
В – для нарезания наружной резьбы
Для чего применяют метчик?
А – для нарезания внутренней резьбы
Б – для сверления отверстий
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 184: Проверь свои знания
В – молоток и зубило
Для нарезания наружной резьбы применяют:
А – плашку с плашкодержателем
Б – метчик и вороток
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 185: Проверь свои знания
Как называется этот инструмент?
А – шаблон
Б – гайка
В – плашка
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 186: Проверь свои знания
В – молоток и зубило
Какие детали имеют наружную резьбу?
А – болт, винт, шпилька
Б – гайка, чертилка, угольник
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 187: Проверь свои знания
В – для нарезания внутренней резьбы
Для чего применяют плашку?
А – для нарезания наружной резьбы
Б – для сверления отверстий
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 188: Проверь свои знания
Как называется этот инструмент?
А – зубило
Б – плашкодержатель
В – вороток
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 189: Проверь свои знания
На каком из приведенных чертежей правильно проведены выносные линии для обозначения резьбы?
А
Б
В
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!

## Slide 190
Какими буквами обозначены резьбовые соединения?

## Slide 191: Определите последовательность нарезания резьбы
А
Б
В
Г

## Slide 192: ПОВТОРЕНИЕ
по теме «Винтовые поверхности и изделия с резьбой».
1. Какими линиями надо изображать наружный и внутренние диаметры резьбы на стержне?
2. Профиль резьбы бывает:
а) плоский;
б) линейный;
в) прямоугольный;
г) треугольный;
д) круглый; е) трапецеидальный;
г) упорный
3. Метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и крупным шагом 2 мм
обозначается так:
а) Tr 16×2;
б) М16
в) М16×2
4. Расшифруйте обозначение: Болт М16х1,5х70
5. Какое из этих двух изображений является проекцией гайки, какое болта и почему
А
Б

## Slide 193: Виды резьбы
-?
-?
-?
-?
-?

## Slide 194: Виды резьбы
-?
-?
-?
-?
Прямоугольная
Треугольная
Круглая
Трапецеидальная
-?
Упорная

## Slide 195
Задача
Длина 10 витков метрической резьбы М12 составляет 20 мм.
Определите шаг резьбы?

## Slide 196: Практическая работа «Нарезание наружной резьбы вручную»
закрепите заготовку в тисках;
опилите напильником фаски 2 х 45° с обоих концов шпильки;
смажьте стержень машинным маслом;
нарежьте резьбу на длину 20 мм с одного конца шпильки;
проверьте качество резьбы с помощью гайки;
проконтролируйте качество изготовленного изделия.

## Slide 197: Спасибо за внимание !
Преподаватель: Тогидний И.И.
УСПЕХА ВАМ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА!